Утверждено Постановлением

Администрации

муниципального образования

«Воткинский район»

№ 2589 от  29.10. 2015г.

в соответствии с Соглашением о передаче

отдельных полномочий от 25.12.2014 № 2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМСКОЕ» ВОТКИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

на период 2015 – 2025 г.г.

с. Камское 2015 год

# Содержание

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Содержание	2

Введение	4

1. Общие сведения	5

1.1.	Основание для разработки	5

1.2.	Нормативно-правовая база	5

1.3.	Техническая база	5

1.4.	Достоверность исходных данных	6

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО «КАМСКОЕ»	6

2.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	6

2.1.1.	Общие сведения о Муниципальном образовании.	6

2.1.2.	Описание характеристики системы водоснабжения	7

2.1.3.	Источники системы водоснабжения, оценка эффективности их работы	9

2.1.4.	Сооружения очистки и подготовки воды, соответствие качества питьевой воды требованиям нормативных документов	15

2.1.5.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей	16

2.1.6.	Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Муниципального образования	17

2.2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	18

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	18

2.2.2.	Перспективы развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от увеличения численности потребителей в поселении	20

2.3.	Баланс водоснабжения и потребления воды	20

2.3.1.	Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических  и расчетных данных	20

2.3.2.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей  системы водоснабжения	21

2.3.3.	Прогнозные балансы потребления воды с учетом различных сценариев развития населенных пунктов, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85	21

2.3.4.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее  транспортировке, перспективный баланс водоснабжения	23

2.3.5.	Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	23

2.4.	Предложения по строительству, реконструкции и  модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	25

2.4.1.	Перечень мероприятий по реализации схем водоснабжения для действующих объектов МО «КАМСКОЕ»	25

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	27

2.4.3.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;	28

2.4.4.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;	29

2.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	30

2.6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	30

2.6.1.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	30

2.7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	33

2.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения	35

3.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «КАМСКОЕ»	36

3.1.	Существующее положение в сфере водоотведения	36

3.2.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО «КАМСКОЕ»	38

3.3.	Балансы сточных вод в системе водоотведения.	39

3.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения	40

3.4.1.	Основные направления, принципы и задачи развития централизованной системы водоотведения.	40

3.4.2.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	41

3.4.3.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах, осуществляющих водоотведение	41

3.4.4.	Характеристика охранных сооружений централизованной системы водоотведения	42

3.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	42

3.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты и на водозаборные площади	42

3.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков	42

3.6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	42

3.7.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	43

3.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения	44

4. Схема водоснабжения с. Камское  МО «Камское»………………………………………45

4.1 Схема перспективы строительства системы водоснабжения с. Камское ………….....46

4.2 Схема перспективы строительства системы водоснабжения д.Забегаево…………..   47

4.3 Схема перспективы развития системы водоснабжения с.Степаново……………….    48

# Введение

Разработка схем водоснабжения и водоотведения МО «Камское» Воткинского  района Удмуртской Республики выполнена в соответствии с:

- требованиями федерального  закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении;

- правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013г. №782.

- техническим заданием, утверждённым Главой администрации МО «Камское» Воткинского района Удмуртской Республики.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами разработки схем водоснабжения и водоотведения являются:

- Определение технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения и водоотведения поселения;

- Определение направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- Составление баланса водоснабжения и потребления воды, водоотведения;

- Разработка предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- Составление экологических аспектов мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- Определение целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- Составление перечня выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

# 1. Общие сведения

## Основание для разработки

Работа по разработке схемы водоснабжения и водоотведения МО «Камское» Воткинского района Удмуртской Республики проведена совместно организацией коммунального комплекса ООО «Феникс» с администрацией Муниципального образования «Камское» в лице главы Лопаткиной Валентины Федоровны.

## Нормативно-правовая база

Основой для разработки схемы водоснабжения и водоотведения является следующая нормативно-правовая документация:

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ред. от 30.12.2012) (Глава 7. Организация планирования и развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения);

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*

- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

## Техническая база

- Материалы утвержденного генерального плана населенного пункта;

- Технические условия на присоединение (подключение) к сетям инженерно-технического обеспечения;

- Общая численность населения и динамика его изменения за последние 5 лет;

- Сведения об источниках централизованного водоснабжения населенного пункта;

- Сведения о гигиеническом контроле качества воды поверхностных, подземных источников водоснабжения населенного пункта и питьевой воды;

- Статистическая отчетность водоснабжающей организации в соответствии с опросными листами.

## Достоверность исходных данных

При проведении настоящей работы взяты исходные данные, представленные ООО «Феникс» и администрацией Муниципального образования «Камское» Воткинского района Удмуртской Республики.

Ответственность за достоверность исходных данных несет ООО «Феникс» и администрация Муниципального образования «Камское»».

Муниципальное образование «Камское» несет ответственность за арифметическую точность и соответствие требованиям нормативно-правовой и технической документации выполненных расчетов, основанных на указанных выше исходных данных.

# 2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО «КАМСКОЕ»

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

### Общие сведения о Муниципальном образовании.

Муниципальное образование «Камское» расположено в восточной  части Удмуртской Республики на правом берегу Воткинского водохранилища, в 18 км от районного центра - города Воткинска, и в 73 км от республиканского центра - города Ижевска. Площадь территории в границах муниципального образования составляет 6584 га.

Территория муниципального образования граничит:

- с  землями МО «Гавриловкое»;

- с  землями МО «Первомайское»;

- с землями Пермского края;

Через территорию муниципального образования с севера на юг проходит  автодорога регионального значения Воткинск – Частые.

В состав МО «Камское» входят следующие населенные пункты: село Камское, деревня Забегаево, село Степаново,  село Камское является административным центром. Общая численность населения в муниципальном образовании по состоянию на 1 января 2015 года составила – 843 человек. Основная часть жилой территории представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками.

Информация о численности населения по населенным пунктам представлена в таблице 1.

Таблица 1.	Численность населения МО «Камское» по населенным пунктам по состоянию на 01.01.2015 г.

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в состав МО | Тип населенного пункта муниципального образования | Число постоянных хозяйств/дачные хоз-ва | Количество населения, чел./дачники,чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камское | Село, административный центр | 225/55 | 695/110 |
| 2. | Забегаево | Деревня | 32/17 | 65/34 |
| 3. | Степаново | село | 42/400 | 83/400 |
| ИТОГО |  | 299/472 | 843/544 |

Услуги по водоснабжению в МО «Камское» оказывает ООО «Феникс». Лицензии на пользование недрами у водоснабжающей организации не имеется. Обслуживание сетевого хозяйства и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения проводятся персоналом водоснабжающей организации. Капитальные ремонты насосных агрегатов и скважин выполняются специализированными организациями.

### Описание характеристики системы водоснабжения

Система водоснабжения и водоотведения МО «Камское» находится в хозяйственном ведении ООО «Феникс» и делится на централизованное и нецентрализованное водоснабжение.

Централизованная система водоснабжения призвана обеспечить забор воды из источника, подъем, обработку (при необходимости) и подачу потребителю по распределительной системе трубопроводов. Данные системы расположены в с. Камское, с. Степаново. Нецентрализованное водоснабжение предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам. К данному виду относятся д. Забегаево, где в качестве источников водоснабжения используются  индивидуальные скважины и производится подвоз воды.

с. Камское

Централизованная система водоснабжения в с. Камское представляет собой комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенный для обеспечения потребителей подключенных к данной сети водой в требуемых объемах и требуемого качества. В данный комплекс сооружений входят:

- Артезианские скважины;

- Водонапорные башни;

- Сети водоснабжения;

- Водоразборные устройства, расположенные на сетях;

- Водопроводные колодцы с запорной и регулирующей арматурой.

На территории с. Камское расположены 3 источника водоснабжения: артезианские скважины №61276  ул. Комсомольская,30 №1625 ул. Центральная 30В, ул. Зеленая 40А.

Артезианские скважины распределены по территории с. Камское и полностью

работают на водонапорную башню. Система водоснабжения  закольцована, поэтому все три скважины и две водонапорные башни взаимосвязаны друг с другом. Режим эксплуатации скважин – непрерывная работа в течение года.

К системе водоснабжения подключены две водонапорные башни, представляющие собой сварную листовую конструкцию с крышей и днищем. Башни закрепляются на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей. Назначение водонапорных башен, это регулирование напора и расхода воды в водопроводной сети, хранения ограниченного резервного и противопожарного запасов воды и выравнивания графика работы насосных агрегатов артезианских скважин. Регулирующая роль водонапорной башни заключается в том, что в часы уменьшения водопотребления избыток воды, подаваемой артезианскими скважинами, накапливается в водонапорной башне и расходуется из нее в часы увеличенного водопотребления.

Водонапорная башня (ВБ) №61276, вместимостью – 25 м3, расположена по ул. Комсомольская, уч,30.

Водонапорная башня (ВБ) №2 вместимостью – 25 м3, расположена по ул. Центральная30в.

Сети водоснабжения представляют собой систему трубопроводов с сооружениями и устройствами, предназначенную для подачи воды к местам ее потребления (потребителям). Схема сетей водоснабжения комбинированная, состоит из закольцованных и тупиковых линий. Сети водоснабжения, расположенные на территории населенного пункта, состоят из чугунных и пластмассовых труб. Общая протяженность сетей составляет – 4663 м.Количество участков сетей – 664.

Количество пожарных гидрантов и водоразборных колонок составляет – 3 шт.

Количество водопроводных колодцев и узлов – 78 шт.

Количество запорной арматуры – 216 шт.

Количество вводов холодной воды – 142 ввод.

с .Степаново

Централизованная система водоснабжения в с. Степаново по функциям аналогична системе в с. Камское и включает в себя:

- Артезианские скважины;

- Водонапорную башню;

- Сети водоснабжения;

- Водоразборные устройства расположенных на сетях;

- Водопроводные колодцы с запорной и регулирующей арматурой.

На территории с. Степаново расположена 2 артезианские скважины №503:  ул. Набережная 53Б., №1830 ул.Нагорная, уч.8б. Скважины работают в водонапорную башню. Система водоснабжения  закольцована, поэтому обе скважины и две водонапорные башни взаимосвязаны друг с другом.

Водонапорные башни в д.Степаново представляют собой сварную листовую конструкцию с крышей и днищем, закрепленным на монолитном железобетонном фундаменте. Водонапорная башня (ВБ) №1 располагается по ул. Набережная 53Б ,№2 – по ул.Нагорная, уч.8б. Объем водонапорных башен составляет  25 м3 каждая.

Сети водоснабжения представляют собой систему трубопроводов с сооружениями и устройствами предназначенную для подачи воды к местам ее потребления (потребителям). Схема сетей водоснабжения комбинированная, состоит из закольцованных и тупиковых линий. Сети водоснабжения расположенные на территории населенного пункта состоят из чугунных и пластмассовых труб. Общая протяженность сетей составляет – 4196м. Количество участков сетей – 211.

Количество пожарных гидрантов и водоразборных колонок составляет – 9 шт.

Количество водопроводных колодцев и узлов – 54 шт.

Количество запорной арматуры – 68 шт.

Количество вводов холодной воды – 130 вводов.

д. Забегаево,

Территория населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. Водопроводные сети и водоразборное оборудование отсутствуют. Жители используют воду из колодцев, существующих на территории населенного пункта, либо частных скважин, также осуществляете подвоз воды.

### Источники системы водоснабжения, оценка эффективности их работы

Источниками системы водоснабжения с. Камское являются артезианские скважины. Подача воды потребителям осуществляется  круглосуточно. Режим работы источников водоснабжения и методы регулирования подачи воды представлены в таблице 2:

Таблица 2.	Эксплуатационные режимы работы источников водоснабжения в с. Камское, Степаново

| № п/п | Наименование, номер источника | Месторасположение | Способ подачи воды | Режим работы | Система автоматики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №61276 с. Камское | Ул. Комсомольская 30 | в водонапорную башню | Автоматический, в зависимости от давления в водопроводной сети | ЭКМ |
| 2 | Скважина №1625 с. Камское | ул. Центральная 30В | в водонапорную башню | Автоматический, в зависимости от давления в водопроводной сети | ЭКМ |
| 3 | Скважина№ 503 с. Степаново | ул.Набережная 53б | в водонапорную башню | Автоматический, в зависимости от давления в водопроводной сети | ЭКМ |
| 4 | Скважина№1830 с. Степаново | ул.Нагорная уч.85 | в водонапорную башню | Автоматический, в зависимости от давления в водопроводной сети | Частотный преобразователь |

Паспортные характеристики скважины №61276 с.Камское

- Год ввода в эксплуатацию – 1986 г.

- Целевое назначение – эксплуатация подземных пресных вод.

- Кондуктор: диаметр – 325 мм,  от +0,5 до 20 м.

- Фильтровая колонна: диаметр – 219 мм,  от +0,5 до 125,0 м.

- Уровни воды: статический  31

динамический 59

Паспортные данные насосного агрегата:

Марка – ЭЦВ 6-6,3-120

Производительность – 6,3 м3/час.

Ток номинальный – 10,0 А.

Напор – 120 м.вод.ст.

Мощность – 4 кВт

Оценку эффективности работы источника водоснабжения невозможно провести, так как сравнительный анализ паспортных данных с фактическими эксплуатационными характеристиками отсутствует.

Объем потребленной электроэнергии определяется на основании показаний счетчика электрической энергии, расположенного в ВРУ павильона скважины.

На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена диаграмма, отражающая динамику сезонного изменения объемов потребления электроэнергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине:

Паспортные характеристики скважины №1625с.Камское

- Год ввода в эксплуатацию – 1975 г.

- Целевое назначение – эксплуатация подземных пресных вод.

- Кондуктор: диаметр – 219 мм,  от 0,0 до 34 м.

- Фильтровая колонна: диаметр – 168 мм,  от 28,0 до 91,0 м.

- Уровни воды: статический 28

динамический 44

Паспортные данные насосного агрегата:

Марка – ЭЦВ 6-6,3-120

Производительность – 6,3 м3/час.

Ток номинальный – 10,0 А.

Напор – 120 м.вод.ст.

Мощность – 4 кВт

Оценку эффективности работы источника водоснабжения невозможно провести, так как сравнительный анализ паспортных данных с фактическими эксплуатационными характеристиками отсутствует.

Объем потребленной электроэнергии определяется на основании показаний счетчика электрической энергии, расположенного в ВРУ павильона скважины.

На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена диаграмма, отражающая динамику сезонного изменения объемов потребления электроэнергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине:

Паспортные характеристики скважины №1830 с.Степаново

- Год ввода в эксплуатацию – 1969 г.

- Целевое назначение – эксплуатация подземных пресных вод.

- Кондуктор: диаметр – 219 мм,  от 0,0 до 40,0 м.

- Фильтровая колонна: диаметр – 168 мм,  от 32,0 до 130,0 м.

- Уровни воды: статический  30

динамический 40

Паспортные данные насосного агрегата:

Марка – ЭЦВ 6-6,3-120

Производительность – 6,3 м3/час.

Ток номинальный – 10,0 А.

Напор – 120 м.вод.ст.

Мощность – 4 кВт

Оценку эффективности работы источника водоснабжения невозможно провести, так как сравнительный анализ паспортных данных с фактическими эксплуатационными характеристиками отсутствует.

Объем поднимаемой воды определяется на основании показаний узла учета марки СТВ-50. Объем потребленной электроэнергии определяется на основании показаний счетчика электрической энергии, расположенного в ВРУ павильона скважины.

На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена диаграмма, отражающая динамику сезонного изменения объемов потребления электроэнергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине:

Паспортные характеристики скважины №503с.Степаново

- Год ввода в эксплуатацию – 1999 г.

- Целевое назначение – эксплуатация подземных пресных вод.

- Кондуктор: диаметр – 325 мм,  от 0,0 до 33,0 м.

- Фильтровая колонна: диаметр – 219 мм,  от 36,0 до 90,8 м.

- Уровни воды: статический  35

динамический 42

Паспортные данные насосного агрегата:

Марка – ЭЦВ 6-10-110

Производительность – 10 м3/час.

Ток номинальный – 12,0 А.

Напор – 110 м.вод.ст.Мощность – 5,5 кВт

Оценку эффективности работы источника водоснабжения невозможно провести, так как сравнительный анализ паспортных данных с фактическими эксплуатационными характеристиками отсутствует.

Объем поднимаемой воды определяется на основании показаний узла учета марки СТВ-80.  Объем потребленной электроэнергии определяется на основании показаний счетчика электрической энергии, расположенного в ВРУ павильона скважины.

На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена диаграмма, отражающая динамику сезонного изменения объемов потребления электроэнергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине:

На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена диаграмма, (будет) отражающая динамику сезонного изменения объемов потребления электроэнергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине:

### Сооружения очистки и подготовки воды, соответствие качества питьевой воды требованиям нормативных документов

На территории МО «Камское» очистные сооружения водоподготовки отсутствуют. Расположенные на территории источники обладают водой питьевого качества, не требующей сложных водоочистных и водоподготовительных сооружений для достижения качества воды соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01. Вода, подаваемая потребителям, поступает в водопроводную сеть непосредственно из артезианских скважин, либо через накопительные емкости (водопроводные башни, резервуары).

Отборы воды для проведения химического анализа из источников водоснабжения осуществляются регулярно. Химические анализы проб выполняет филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске. Заказчиком проведения анализов является ООО «Феникс». Собственной лаборатории анализа и контроля вод, у эксплуатирующей организации не имеется.

Отборы проб воды из водопроводных сетей соответствуют норме.

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей

Снабжение абонентов МО «Камское» холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Общая протяженность сетей составляет – 8,859 км. Количество участков сетей – 885. По видам материалов сети подразделяются на чугунные, стальные и полиэтиленовые. Основная часть водопроводных сетей состоит из чугунных труб. Чугунные сети имеют сверхнормативный износ и при плановых, либо внеплановых ремонтных работах, а также перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

В таблице 3 представлены сведения по сетям с. Камское с разбивкой по материалам трубопроводов:

Таблица 3. Сведения по водопроводным сетям с. Камское:

| № п/п | Материал трубопровода | Общая протяженность, км. | Кол-во участков сети | Минимальные и максимальные условные диаметры, мм. | Доля материала трубопровода в общей протяженности сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чугун | 2,89 | 394 | 50 – 100 | 62 |
| 2 | Полиэтилен | 0,400 | 6 | 32 – 60 | 8,6 |
| 3 | Сталь | 1,373 | 264 | 32-100 | 29,4 |
| Итого: | 4,663 | 664 | - | 100 |

Сведения по износу сетей с разделением по участкам и материалам трубопроводов отсутствуют. Согласно данным, предоставленным водоснабжающей организацией, аварийность на сетях водоснабжения с. Камское за 2014 год составила – 8 аварии. Перебои в водоснабжении за этот же период составили – 40 час. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения за 2014 год составил 1,7аварий/км.

Сведения по сетям с. Степаново с разбивкой по материалам трубопроводов:

Таблица 4. Сведения по водопроводным сетям с.Степаново:

| № п/п | Материал трубопровода | Общая протяженность, км. | Кол-во участков сети | Минимальные и максимальные условные диаметры, мм. | Доля материала, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чугун | 4,086 | 207 | 50 – 100 | 97,4 |
| 2 | Сталь | 0,05 | 2 | 50-100 | 1,2 |
| 3 | Пластмасса | 0,06 | 2 | 50 | 1,4 |
| итого: | 4,196 | 221 | - | 100 |

Сведения по износу сетей с разделением по участкам и материалам трубопроводов отсутствуют. Согласно данным, предоставленным заказчиком, аварийность на сетях водоснабжения с. Степаново за 2014 год составила – 4 аварии. Перебои в водоснабжении за этот же период составили – 20 час. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения за 2014 год составил 0,9 аварий/км.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

### Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Муниципального образования

- АСУ ТП (автоматическая система управления технологическим процессом) системы водоснабжения на территории МО «Камское» отсутствует.

- Существующие режимы централизованных систем водоснабжения позволяют обеспечить потребителей требуемыми объемами воды в течение всего года, за исключением летнего периода (период максимального водопотребления).

- В часы максимального водоразбора в водопроводных сетях, с. Камское и с. Степаново наблюдается дефицит воды.

- Приборы контроля давления на водопроводной сети имеются только в здании котельной и источниках водоснабжения, участки сети приборами контроля не оборудованы. Контрольные и диктующие точки водопроводной сети не разработаны. Отсутствие сведений по давлению в диктующих точках водопроводной сети не позволяет оперативно реагировать на изменения давления и незамедлительно производить его регулировку, что снижает эффективность работы системы в целом.

- Территория населенного пункта д. Забегаево  представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. Водопроводные сети и водоразборное оборудование отсутствуют. Жители используют воду из колодцев, существующих на территории населенного пункта, либо частных скважин.

- Расходно-напорная характеристика насосных агрегатов на источниках водоснабжения не соответствует характеристике сети, агрегаты работают за пределами рабочей зоны с низким КПД, при этом максимальный заявленный заводом изготовителем КПД для агрегатов марки ЭЦВ достигает 65-70%.

- Отборы проб воды из водопроводной сети соответствуют норме.

- По видам материалов сети подразделяются на чугунные, стальные и полиэтиленовые. Основная часть водопроводных сетей состоит из чугунных труб. Чугунные сети имеют сверхнормативный износ.

- Износ существующих сетей водоснабжения МО «Камское» водоснабжающей организацией учитывается суммарный, величина износа на момент разработки схемы  составила – 65%. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения МО «Камское» за 2014 год составил 1,3 аварий/км.

## Направления развития централизованных систем водоснабжения

### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Развитие системы водоснабжения МО «Камское» определено основываясь на материалах генерального плана территории муниципального образования «Камское», а также на основе сведений перспективного территориального планирования  предоставленных администрацией муниципального образования «Камское».

Генеральным планом МО «Камское» определены прогнозные данные развития существующих населенных пунктов по следующим показателям:

- обеспеченность населения жилой площадью;

- обеспеченность объектами социального культурно-бытового обслуживания;

- прогнозы численности населения;

Сведения перспективного территориального планирования,  предоставленные администрацией муниципального образования «Камское» определяют:

- развитие незастроенных территорий Муниципального образования;

- планы возведения районов жилой застройки;

- расчетное количество абонентов в намечаемых к  строительству объектах.

Основными задачами развития системы водоснабжения МО «Камское» являются:

- обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения существующих и перспективных потребителей водой требуемого объема и качества.

- Реконструкция существующих магистральных и внутриквартальных сетей, что впоследствии повлечет снижение потерь воды при транспортировке (приведение доли потерь воды при транспортировке к нормативным значениям), а также снижению аварийности на сетях.

- Замена запорной арматуры на водопроводных сетях, целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения и регулирования водораспределения по населенному пункту.

- Прокладка новых магистральных и распределительных сетей водоснабжения, для обеспечения услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства.

- Введение в эксплуатацию новых источников водоснабжения для покрытия дефицита воды в водопроводных сетях

- Повышение эффективности работы существующих источников водоснабжения за счет внедрения наиболее эффективных доступных технологий.

- Автоматизация процессов подачи и распределения воды, с выводом информации на пульт управления диспетчерской службы.

- Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям.

Целевыми показателями развития системы водоснабжения МО «Камское» в соответствии с документами территориального планирования,  предоставленными администрацией МО «Камское», являются увеличение численности населения за счет увеличения площадей жилой застройки существующих населенных пунктов:

Таблица 5. Сведения по планируемой численности населения в населенных пунктах в соответствии с генеральным планом:

| № п/п | Наименование планируемого к строительству участка | Кол-во потребителей на 2014 год, чел | Кол-во потребителей на расчетный период, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Камское | 712 | 1250 |
| 2 | д. Забегаево | 70 | 300 |
| 3 | с. Степаново | 85 | 1400 |
| Итого | 876 | 2950 |

Целевыми показателями развития системы водоснабжения МО «Камское» в соответствии с генеральным планом, являются объемы потребления воды по каждому населенному пункту:

Таблица 6. Сведения по потреблению воды населенными пунктами МО «Камское» в соответствии с генеральным планом:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения 2014 г, чел | Объем потребления на 2014 г, м3/сут. | Численность населения на 2035 г, чел | Планируемое потребление на 2035 г, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камское | 712 | 0,049 | 1250 | 0,328 |
| 2 | Забегаево | 70 | 0 | 300 | 0,079 |
| 3 | Степаново | 85 | 0,053 | 1400 | 0,367 |
| ИТОГО: | 867 | 1,102 | 2950 | 0,774 |

### Перспективы развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от увеличения численности потребителей в поселениях

На основании имеющихся сведений и проведенного анализа развития населенных пунктов в соответствии с генеральным планом определен сценарий развития централизованных систем водоснабжения МО «Камское» до 2035 г.

Данный вариант развития предусматривает увеличение площади жилой застройки существующих населенных пунктов и соответственно увеличение объемов потребления воды.

- В с. Камское планируемое увеличение объемов потребления воды до рассматриваемого периода составит в 6,67 раза по отношению к существующему. Развитие централизованной системы водоснабжения предусматривает реконструкцию существующих и введение в эксплуатацию новых участков водопроводной сети, введение в эксплуатацию дополнительных подземных источников водоснабжения.

- В с. Степаново планируемое увеличение объемов потребления воды до рассматриваемого периода составит в 6,94 раз по отношению к существующему. Развитие централизованной системы водоснабжения предусматривает введение в эксплуатацию дополнительного подземного источников водоснабжения.

- В д. Забегаево осуществление централизованного водоснабжения планируется.

Таким образом, в целом по муниципальному образованию планируемое увеличение объемов потребления воды составит 245,342 тыс. м3/год, что соответствует – 86,8 %.

## Баланс водоснабжения и потребления воды

Данный раздел выполнен на основании отчетных данных, предоставленных ООО «Феникс».

### Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических 
и расчетных данных

Исходя из сведений предоставленных водоснабжающей организацией, объем поданной в 2014 г. воды составил 37,268 тыс. м3, потери воды в сетях составили 2,591 тыс. м3. Для абонентов оборудованных приборным учетом расчеты за воду осуществляются на основании показаний приборов, для абонентов не оборудованных приборным учетом расчеты производятся на основе расчетно-нормативной величины.

Таблица 7. Сведения о потреблении воды по МО «Камское»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с. Камское | с. Степаново | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарный объем поднятой воды скважинами | тыс. м3 | 17,943 | 19,325 | 37,268 |
| 2 | Суммарный объем поданной воды потребителям | тыс. м3 | 16,384 | 17,479 | 33,863 |
| 3 | Потребление воды на собственные нужды, в т.ч. | тыс. м3 | 0,814 | 0 | 0,814 |
| 4 | Потери воды в сетях | тыс. м3 | 0,745 | 1,846 | 2,591 |

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения

Производительность существующих источников водоснабжения способна обеспечить востребованный потребителями среднесуточный объем воды, но в результате заниженных диаметров некоторых участков водопроводной сети, а также износа запорной арматуры расположенной на сетях в настоящее время не обеспечивается подача востребованного объема воды потребителями в часы максимального водопотребления в летний период года. В системе водоснабжения в летний период наблюдается дефицит воды, часть потребителей в часы максимального водоразбора испытывают перебои в водоснабжении.

Учитывая перспективу развития населенных пунктов, ожидается увеличение объемов потребления воды. Необходимо при планах развития системы водоснабжения предусмотреть реконструкцию существующей водопроводной сети.

### Прогнозный баланс потребления воды с учетом развития населенных пунктов, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85

Расчетное потребление воды определено на основании СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение, наружные сети и сооружения и взято с генерального плана.

Таблица 8. Исходные данные в соответствии с перспективой развития (генеральный план):

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения на 2014г, чел. | Планируемая численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На первую очередь | На расчетный срок |
| 1. | с.Камское | 712 | 1043 | 1250 |
| 2. | д. Забегаево | 70 | 230 | 300 |
| 3. | с. Степаново | 85 | 1179 | 1400 |
| ИТОГО | 867 | 2452 | 2950 |

Расчет расхода воды

Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по МО «Камское» составляет 150 л/сутки на одного человека. Удельные суточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на первую очередь составляет 180 л/сутки на одного человека, на расчетный срок – 210 л/сутки на одного человека.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на I очередь и расчетный срок. Средние нормы водопотреления приняты с учетом СНиП 2.04.02-84* 2 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов  принят равным 1,2. Расчетные расходы на нужды предприятий и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 50 л на 1 м². в сутки на оба срока проектирования.

Расходы воды на пожаротушение от системы водопровода подсчитаны в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промышленных предприятий, поливку и т.д. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах. Пропуск противопожарных расходов  должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Таблица 9. Прогноз потребления воды по МО «Камское» в соответствии со СНиП 2.04.02-84 согласно генеральному плану развития

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Ед. изм. | Объем потребления 2014г | Планируемые объемы потребления воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На первую очередь | На расчетный период |
| 1 | с. Камское |
| 1.1 | Годовое потребление | тыс. м3/год | 17,943 | 86,78 | 119,75 |
| 1.2 | Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,049 | 0,238 | 0,328 |
| 1.3 | Максимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 0,059 | 0,286 | 0,394 |
| 2 | с. Степаново |
| 2.1 | Годовое потребление | тыс. м3/год | 19,325 | 98,1 | 134,12 |
| 2.2 | Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,053 | 0,269 | 0,367 |
| 2.3 | Максимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 0,064 | 0,323 | 0,44 |
| 2 | д.Забегаево |  |  |  |  |
| 2.1 | Годовое потребление | тыс. м3/год | 0 | 19,14 | 28,74 |
| 2.2 | Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0 | 0,052 | 0,079 |
| 2.3 | Максимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 0 | 0,062 | 0,095 |
| 3 | Всего по МО «Камское» |
| 3.1 | Годовое потребление | тыс. м3/год | 37,268 | 204,02 | 282,61 |
| 3.2 | Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,102 | 0,559 | 0,774 |
| 3.3 | Максимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 0,122 | 0,671 | 0,929 |

* - в настоящее время централизованное водоснабжение в д. Забегаево отсутсвует

### Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее 
транспортировке, перспективный баланс водоснабжения

По информации предоставленной водоснабжающей организацией потери воды в водопроводных сетях МО «Камское» за 2014 г. составили 2,591 тыс. м3/год, что соответствует – 7 % от объемов подаваемой воды абонентам. Потери воды в водопроводных сетях связаны с высоким износом водопроводных сетей достигающих на некоторых участках 100%, изношенной запорной арматурой, а также в связи с неполным обеспечением потребителей приборным учетом воды.

В перспективе развития МО «Камское» планируется увеличение численности населения, увеличение площадей жилой застройки существующих населенных пунктов, прокладка новых сетей и введение в эксплуатацию дополнительных источников водоснабжения.

### Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

По данным за 2014 г. объем воды, подаваемый с источников водоснабжения, составляет – 37,27 тыс. м3/год. Увеличение объемов потребления воды в соответствии с перспективой развития населенных пунктов по МО «Камское» ожидается до – 282,61тыс. м3/год. В процентном выражении, увеличение составит – 758,3%.

На основании перспективного баланса потребления воды в соответствии с генеральным планом и сведений о производительности источников водоснабжения составлена таблица резерва (дефицита) воды в сетях МО «Камское». Максимальная производительность источников водоснабжения определена на основании паспортных данных скважин.

В таблице 10 представлен расчет дефицита (резерва) мощностей источников водоснабжения МО «Камское» с учетом перспективы и с разбивкой по населенным пунктам:

Таблица 10. Расчет дефицита (резерва) мощностей источников водоснабжения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Ед. изм. | 2014 | Планируемые объемы потребления воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На первую очередь | На расчетный период |
| 1 | с. Камское |
| 1.1 | Расход воды из водопроводной сети | тыс. м3/год | 17,943 | 86,78 | 119,75 |
| 1.2 | Максимальная производительность источников водоснабжения | тыс. м3/год | 105,12 | 105,12 | 105,12 |
| 1.3 | Резерв (+) Дефицит (-) | тыс. м3/год | 87,177 | 18,34 | -14,63 |
| 2 | с. Степаново |
| 2.1 | Расход воды из водопроводной сети | тыс. м3/год | 19,325 | 98,1 | 134,12 |
| 2.2 | Максимальная производительность источников водоснабжения | тыс. м3/год | 122,64 | 122,64 | 122,64 |
| 2.3 | Резерв (+) Дефицит (-) | тыс. м3/год | 103,315 | 24,54 | -11,48 |
| 3 | д. Забегаево |  |  |  |  |
| 3.1 | Расход воды из водопроводной сети | тыс. м3/год | 0 | 19,14 | 28,74 |
| 3.2 | Максимальная производительность источников водоснабжения | тыс. м3/год | 0 | 52,56 | 52,56 |
| 3.3 | Резерв (+) Дефицит (-) | тыс. м3/год |  | 33,42 | 23,82 |
| 4 | Всего по МО «Камское» |
| 4.1 | Расход воды из водопроводной сети | тыс. м3/год | 37,268 | 204,02 | 282,61 |
| 4.2 | Максимальная производительность источников водоснабжения | тыс. м3/год | 227,76 | 280,32 | 280,32 |
| 4.3 | Резерв (+) Дефицит (-) | тыс. м3/год | 190,492 | 76,3 | 2,29 |

Как видно из таблицы существующая производительность источников водоснабжения способна обеспечить среднесуточное потребление воды абонентами, а также способно обеспечить максимально суточное потребление в сутки наибольшего водопотребления с учетом водонапорных башен и резервуаров. С учетом перспективы развития, мощности источников водоснабжения достаточны для обеспечения среднего и максимального суточного потребления. В с. Степаново  возможно введение в эксплуатацию дополнительных источников водоснабжения из-за недостатка воды в скважинах.

## Предложения по строительству, реконструкции и  модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Целью мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения МО «Камское» является бесперебойное снабжение всех потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоснабжения. Период реализации мероприятий  2015-2025гг.

### Перечень мероприятий по реализации схем водоснабжения для действующих объектов МО «Камское»

- Заменить насосные агрегаты некоторых источников водоснабжения на другие насосные агрегаты, соответствующие параметрам сети.

- Укомплектовать насосные агрегаты источников водоснабжения частотным регулируемым приводом (ЧРП) с датчиком обратной связи по давлению, установленному на напорном участке сети. Это позволит автоматизировать работу источников водоснабжения и осуществлять эффективное регулирование объемов подаваемой воды в зависимости от режимов водоразбора абонентами. Установить группы учета поднимаемой воды, что позволит определить фактический баланс потребления воды, объёмы утечек и провести анализ состояния водопроводных сетей.

- Заменить участок чугунной водопроводной сети диаметром 100 мм от водонапорной башни №1 с. Камское ул.Молодежная протяженностью 400 м.п. на трубопровод ПНД Ду-110 мм. Данное мероприятие позволит сократить потери воды при транспортировке, снизить потребление энергоресурсов на подъем и транспортировку воды, а также не только исключить дефицит воды в водопроводной сети, но и создать резерв по производительности источников водоснабжения.

- Заменить участок чугунной водопроводной сети от водонапорной башни №1  по ул. Комсомольская диаметром 100 мм общей протяженностью  680  м.п., на трубопровод ПНД ДУ-110 мм, а также заменить трубопровод  вводов в здания с существующих 20 мм до 32 мм.. Данное мероприятие позволит сократить потери воды при транспортировке, снизить потребление энергоресурсов на подъем и транспортировку воды, а также не только исключить дефицит воды в водопроводной сети, но и создать резерв по производительности источников водоснабжения.

- Для обеспечения необходимого давления на конечных потребителях  ул. Зеленая необходимо провести капремонт водоразборной башни №3 и скважины №97  а также заменить участок водопроводной  сети от скважины №97  до ул. Зеленая  чугун Ø100мм на ПНД Ø110мм протяженностью380м.п. с установкой ремонтного колодца Ø1,5м для установки отсекающей арматуры. Укомплектовать насосный агрегат источника водоснабжения узлом учета поднимаемой воды и частотным регулируемым приводом (ЧРП) с датчиком обратной связи по давлению, установленному на напорном участке сети.

- Заменить изношенную запорную арматуру на квартальных участках сети Ду от 50 до 150 мм. общим количеством – 12 шт, что позволит исключить потери воды от неисправной или изношенной запорной арматуры и повысить надежность системы водоснабжения.

- Оборудовать приборным контролем давления контрольную точку водопроводной сети, а именно в с Камское ул. Зеленая с обустройством колодца.

- Организовать приборный учет воды у абонентов, не оборудованных индивидуальными средствами измерения, что позволит определить фактический баланс потребления воды, объёмы утечек и провести анализ состояния водопроводных сетей.

- Осуществлять своевременное снятие показаний с приборов учета электроэнергии и воды на источниках водоснабжения, а также осуществлять контроль и анализ потребления в часы максимального водоразбора в сутки наибольшего водопотребления.

- Внедрить систему мониторинга динамического уровня воды в скважинах, производительности насосных агрегатов, тока потребляемого электродвигателем, давления воды на выходе из источника, дебета скважины. Мониторинг позволит контролировать состояние насосного агрегата, дебит скважины и предупреждать аварийные ситуации. Для проведения мониторингов организовать бригаду специалистов и оснастить её необходимыми приборами.

### Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Учитывая перспективу развития населенного пункта и колебание  динамического уровня воды в артезианской скважине в течение года, целесообразно подобрать насосный агрегат с запасом по производительности и установить преобразователь частоты переменного тока, который позволит осуществлять работу насосного агрегата в пределах рабочей зоны напорной характеристики при различных режимах работы сети. Затраты на приобретение и установку ЧРП ориентировочно составят – 50 тыс. руб.

При разработке схемы водоснабжения были выявлены следующие основные факторы, оказывающие негативное влияние на эффективность функционирования систем транспортировки и распределения воды:

- заниженные диаметры трубопроводов для квартальных сетей, приводящие к высоким удельным линейным потерям на этих участках и как следствие дефицит напора и расхода воды у потребителей.

- частично неудовлетворительное техническое состояние водопроводных сетей,  высокий износ.

При замене трубопроводов в качестве альтернативы существующим стальным и чугунным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Полиэтиленовые водопроводные напорные трубы применяются для строительства и ремонта наружных трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40°С, в соответствии со СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети водоснабжения и канализации». Применение полиэтиленовых трубопроводов в системе холодного водоснабжения оправдано как в технологическом, эксплуатационном, так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб изготовленных из полиэтилена низкого давления:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов сокращается до 2—2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет легко вписывать их в повороты трассы;

- возможность использования щадящих методов прокладки (узкотраншейный монтаж, направленное бурение, пробойные и/или прорезные технологии, иные бестраншейные технологии), сокращающих расходы на монтаж, а также уменьшающих отрицательное воздействие на окружающую среду;

- значительное сокращение сроков ведения работ — скорость прокладки полиэтиленовых сетей может превышать скорость прокладки стального эквивалента до 10 раз и более;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;

- полиэтиленовые трубы для водопровода обладают большей пропускной способностью (до 10—15% выше, чем у стальных) вследствие высокой гладкости;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений;

- отсутствие необходимости использования дорогостоящих программ подготовки персонала (технологии сварки, монтажа ПНД труб для водоснабжения), а также наличие широкого диапазона муфт, соединительных деталей для применения стыковых сварочных аппаратов, электромуфтовых сварочных аппаратов для сварки встык с высокой степенью автоматизации позволяет свести до минимума вероятность ошибки оператора.

По результатам анализа схемы водоснабжения МО «Камское» были выявлены участки сетей, выполненные в тупиковом исполнении. Согласно п.8.5 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» водопроводные сети должны быть кольцевыми.

Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;

для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. Эксплуатация тупиковых сетей влечет за собой снижение надежности системы.

Примечание. В населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения в МО «Камское» находятся на низком уровне. Управление осуществляется непосредственно на объектах (отсутствует возможность удаленного управления). Средства телемеханизации отсутствуют. Режим работы системы – свободный (регулирование системы не осуществляется). Сведения по развитию системы диспетчеризации и систем управления режимами водоснабжения на объектах системы водоснабжения, эксплуатирующей организацией, не предоставлены.

Рекомендуется после выполнения мероприятий по установке ЧРП на насосные агрегаты артезианских скважин, а также после установки приборов контроля давления в диктующих точках водопроводной сети, осуществить внедрение системы вывода информации на центральный пульт диспетчера, для контроля режимов работы водопроводной сети и оперативного реагирования на нештатные ситуации.

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На сегодняшний день, оснащенность абонентов-потребителей хоз.питьевой воды по МО «Камское» следующая:

Таблица 11. Сведения об оснащенности приборным учетом абонентов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество абонентов оборудованных приборным учетом | Количество абонентов, не оборудованных приборным учетом | Доля абонентов оборудованных приборным учетом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Камское | 144 | 136 | 51,4% |
| 2 | с. Степаново | 68 | 374 | 15,4 % |
| ИТОГО | 212 | 510 | 29,4 % |

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению в соответствии с договорными (расчетными) объемами водопотребления.

Количество абонентов, не оборудованных приборным учетом составляет – 510

ед.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Водоочистной комплекс в составе системы водоснабжения МО «Камское» отсутствует. По этой причине сброс (утилизация) промывных вод не производится. Химические реагенты на территории муниципального образования не применяются.

## Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

### Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 12. Инвестиции в развитие существующей системы водоснабжения:

| № п/п | Наименование | Способ оценки инвестиций | Стоимость в текущих ценах 2015 г., тыс. руб. | Планируемые объемы инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Повышение энергоэффективности существующих источников водоснабжения, установка ЧРП | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Замена участка водопроводной сети с. Камское, от водонапорной башни по ул. Молодежная, на полиэтиленовые трубы диаметр 100мм, протяженность 400 м | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 600 |  | 600 |  |  |  |
| 3 | Замена участка водопроводной сети с. Камское, от водонапорной башни по ул. Комсомольская, на полиэтиленовые трубы диаметр 110мм, протяженность 680 м | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 1050 |  |  | 1050 |  |  |
| 4 | Замена участка водопроводной сети с. Камское, от скважины № 97до ул. Зеленой, на полиэтиленовые трубы диаметр 110мм, протяженность 380 м. Капремонт водоразборной башни №3 и скважины №97. Оборудование приборным контролем контрольную точку по ул. Зеленой | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 772 |  |  |  | 772 |  |
| 5 | Замена изношенной запорной арматуры на квартальных участках диаметром от 50 до 150 мм. 12 штук | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 60 | 60 |  |  |  |  |
| 6 | Оформление ЗСО артскважин | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 4750 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 7 | Лицензирование артскважин | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 310 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| ВСЕГО: | 7792 | 1122 | 1662 | 2112 | 1834 | 1062 |

Таблица 13. Инвестиции в строительство системы водоснабжения объектов перспективной застройки:

| № п/п | Наименование | Способ оценки инвестиций | Стоимость в текущих ценах 2015 г., тыс. руб. | Планируемые объемы инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Организация водоснабжения участка перспективного строительства с. Камское, массив на ул. Комсомольская, Молодежная, Центральная полиэтиленовые трубы диаметр 110мм, протяженность 1400 м. | НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011, а также по аналогичным объектам | 2100 |  | 2100 |  |  |  |
| 2 | Организация водоснабжения участка перспективного строительства с. Степаново, массив на ул. Дачная полиэтиленовые трубы диаметр 110мм, протяженность 250 м. | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 375 | 375 |  |  |  |  |
| 3 | Организация водоснабжения участка перспективного строительства с. Зебегаево, полиэтиленовые трубы диаметр 110мм, протяженность 3100 м. | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 4650 |  |  |  |  | 4650 |
| 4 | Строительство одной артскважины с. Камское | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
| 5 | Строительство двух артскважин с. Степаново | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 6000 | 3000 |  | 3000 |  |  |
| 6 | Строительство одной артскважины д. Забегаево | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |
| ВСЕГО: | 19125 | 6375 | 2100 | 3000 | 3000 | 4650 |

Таблица 14. Итоговые значения инвестиций в развитие системы водоснабжения МО «Камское»

| № п/п | Наименование | Стоимость в текущих ценах 2015 г., тыс. руб. | Планируемые объемы инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Инвестиции в развитие существующей системы водоснабжения | 7792 | 1122 | 1662 | 2112 | 1834 | 1062 |
| 2 | Инвестиции в строительство системы водоснабжения объектов перспективной застройки | 19125 | 6375 | 2100 | 3000 | 3000 | 4650 |
| ИТОГО | 26917 | 7497 | 3762 | 5112 | 4834 | 5712 |

## Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Таблица 15. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Показатель | Ед. изм | Базовый показатель, 2014г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| 1 | Показатели качества воды |
| 1.1 | Доля питьевой воды, подаваемая насосными станциями и источниками водоснабжения в распределительную водопроводную сеть не соответствующая нормативным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля питьевой воды в водопроводной распределительной сети, не соответствующая нормативным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Удельное годовое количество повреждений (аварий) на водопроводных сетях | ед./км. | 0,57 | 0,57 | 0,456 | 0,342 | 0,228 | 0,114 | 0 |
| 2.2 | Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 70 | 70 | 67 | 61 | 58 | 58 | 24 |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 3.2 | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | % | 76,8 | 76,8 | 79,8 | 82,8 | 87,8 | 93,8 | 98,9 |
| 3.3 | Время перерывов подачи воды абонентам в течение года | абонент*час | 1018 | 1018 | 995 | 940 | 890 | 550 | 200 |
| 4 | Показатели энергоэффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |
| 4.1 | Удельное годовое потребление электроэнергии на подачу воды абонентам | кВт.час/м3 | 1,856 | 1,84 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 4.2 | Доля потерь воды при транспортировке по отношению к общему объему поднятой воды на источниках водоснабжения | % | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 4.3 | Доля абонентов оборудованных приборным учетом воды по отношению к общему количеству абонентов | % | 62,4 | 62,4 | 65 | 70 | 75 | 80 | 99 |

*- инвестиционная программа водоснабжающей организацией не предоставлена, в связи с чем определить целевые показатели по разделу «Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды», не представляется возможным.

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

При разработке схемы водоснабжения, бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «КАМСКОЕ»

## Существующее положение в сфере водоотведения

Системы хозбытовой канализации существуют в с. Камское  и с. Степаново. На территории МО «Камское» имеются выгребные ямы для хозбытовых стоков в с. Камское  и с. Степаново. Сброшенные  стоки перевозятся для утилизации на очистные сооружения д. Гавриловка.

В деревне Забегаево  жилые постройки оборудованы надворными уборными.

с. Камское

Система водоотведения в с. Камское представляет собой комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенный для отвода хозяйственно-бытовых стоков от потребителей, подключенных к централизованной сети водоснабжения. В данный комплекс сооружений входят:

- Канализационные коллекторы;

- Канализационные колодцы;

- Выгребные ямы.

Сточные воды от застройки в с. Камское самотёком поступают в выгребные  ямы.

Система водоотведением охвачена центральная часть с. Камское, где расположены 2 улицы индивидуальной жилой застройки и объекты социально-культурной сферы. На территории жилой и общественной застройки с.Камское установлено 57 канализационных колодца.

Канализационные колодцы выполнены из железобетонных колец диаметром 1000, 2000 мм, днища колодцев монолитные с лотками в сторону стока в коллектор. Колодцы снаружи покрыты холодной мастикой. Назначение канализационных колодцев - это сбор стоков с подключенной группы абонентов и направление стоков в водоотводящий коллектор. Система водоотведения в центральной части с. Камское устроена с учетом рельефа местности для отвода сточных вод хозбытовой канализации самотеком по безнапорному коллектору.

Канализационные коллекторы представляют собой систему трубопроводов, предназначенную для отвода стоков на выгребные ямы. Схема канализационных сетей состоит из 2-х веток с ответвлениями к домам, учреждениям и предприятиям. Сети канализации, расположенные на территории жилой и общественной застройки населенного пункта состоят из асбестоцементных труб различного диаметра от 0,15 до 0,25 м. Общая протяженность канализационных коллекторов в с. Камское составляет – 1,638 км. Количество участков сетей – 59.

Таблица 16. Характеристика канализационных коллекторов

| Диаметр , мм | 114 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность чугунных трубопроводов, км |  | 1,638 |  |  |
| Износ, % |  | 80% |  |  |

Часть индивидуальной жилой застройки с. Камское (≈70% частных жилых построек) не подключена к системе централизованного водоотведения.

Техническое обследование канализационных сетей не проводилось, технический паспорт на сети отсутствует. Износ канализационных сетей, исходя из  оценки обслуживающей организации, составляет 80%.

Учет количества сбрасываемых и очищенных вод отсутствует.

Анализ существующих проблем: В настоящее время с. Камское имеет довольно низкую степень благоустройства. Системой канализации охвачено около 70 % территории жилой застройки. Канализационные сети в с .Камское находятся в удовлетворительном состоянии, система функционирует без сбоев. Засорение канализационных колодцев и заторы в отводящих коллекторах  происходят несколько раз в год. Чистку и промывку колодцев и коллекторов по необходимости осуществляет обслуживающая организация ООО "Феникс".  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки. Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

С. Степаново

Система водоотведения в с. Степаново представляет собой комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенный для отвода хозяйственно-бытовых стоков от потребителей, подключенных к централизованной сети водоснабжения. В данный комплекс сооружений входят:

- Канализационные коллекторы;

- Канализационные колодцы;

- Выгребные ямы.

Сточные воды от застройки в с. Степаново самотёком поступают в выгребные  ямы.

Системой водоотведением охвачена улица Набережная с. Степаново, где расположены дома индивидуальной жилой застройки серии 25 и объекты социально-культурной сферы. На территории жилой и общественной застройки с. Степаново установлено 7 канализационных колодца.

Канализационные колодцы выполнены из железобетонных колец диаметром 1000 мм, днища колодцев монолитные с лотками в сторону стока в коллектор. Колодцы снаружи покрыты холодной мастикой. Назначение канализационных колодцев - это сбор стоков с подключенной группы абонентов и направление стоков в водоотводящий коллектор. Система водоотведения в центральной части с. Степаново устроена с учетом рельефа местности для отвода сточных вод хозбытовой канализации самотеком по безнапорному коллектору.

Канализационные коллекторы представляют собой систему трубопроводов, предназначенную для отвода стоков на выгребные ямы. Схема канализационных сетей состоит из 2-х веток с ответвлениями к домам, учреждениям и предприятиям. Сети канализации, расположенные на территории жилой и общественной застройки населенного пункта состоят из асбестоцементных труб различного диаметра от 0,15 до 0,25 м. Общая протяженность канализационных коллекторов в с. Степаново составляет – 0,34 км. Количество участков сетей – 9.

Таблица 17. Характеристика канализационных коллекторов

| Диаметр , мм | 114 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность асбестоцементных трубопроводов, км |  | 0,34 |  |  |
| Износ, % |  | 80% |  |  |

Часть индивидуальной жилой застройки с. Степаново (≈92% частных жилых построек) не подключена к системе централизованного водоотведения.

Техническое обследование канализационных сетей не проводилось, технический паспорт на сети отсутствует. Износ канализационных сетей, исходя из  оценки обслуживающей организации, составляет 80%.

Учет количества сбрасываемых и очищенных вод отсутствует.

Анализ существующих проблем: В настоящее время с. Степеново имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около 8 % территории жилой застройки. Канализационные сети в с. Степаново находятся в удовлетворительном состоянии, система функционирует без сбоев. Засорение канализационных колодцев и заторы в отводящих коллекторах  происходят несколько раз в год. Чистку и промывку колодцев и коллекторов по необходимости осуществляет обслуживающая организация ООО "Феникс".  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки. Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Д. Забегаево

Территория населенных пунктов представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. Централизованное водоотведение отсутствует. В каждом дворе оборудованы надворные уборные.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО «Камское»

- Высокий процент износа канализационных сетей. Основная часть сетей построена в 1982-1990 годах. Чугунные и асбестоцементные канализационные коллекторы выработали свой эксплуатационный ресурс.

- Технология водоотведения в МО «Камское» построена на перепадах рельефа местности. Абоненты в с. Камское, расположенные на отметке ниже отметки сброса на выгребные ямы, не имеют технической возможности для подключения к централизованной системе канализации.

- Отсутствие О.С. и КНС в с.Камское снижает надежность централизованной системы водоотведения, повышает риск возникновения аварийных ситуаций в канализационной сети. Аварийный выход недостаточно очищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на окружающую среду и несет опасность ухудшения санитарно- эпидемиологической обстановки в муниципальном образования.

## Балансы сточных вод в системе водоотведения.

В связи с отсутствием приборов учета стоков в канализационной сети МО «Камское» балансы сточных вод составлены на основании расчетных объемов сточных вод, предоставленных ООО «Феникс» за 2014 год по с.Камское  и с.Степаново.

Оценку притока сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности в систему канализации, провести не представляется возможным  в связи с отсутствием приборов учета стоков у потребителей и при перевозке на очистные сооружения в д. Гавриловка, а также отсутствием мониторинга уровня стоков в сбросных колодцах.

При проведении коммерческих расчетов ООО «Феникс» использует расчетные методы определения количества стоков от каждого абонента.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в МО «Камское» на первую очередь и расчетный срок составлены с учетом варианта развития муниципального образования согласно генеральному плану.

Данный  вариант развития предусматривает увеличение площади жилой застройки существующих населенных пунктов в соответствии с Генпланом МО «Камское» и соответственно увеличение объемов потребления воды и водоотведения. В прогнозе принято присоединение к центральной канализации также и всех существующих индивидуальных частных домов, расположенных на территории МО.

- В с. Камское развитие централизованной системы водоотведения предусматривает реконструкцию существующих и введение в эксплуатацию новых участков водоотводящей сети, строительство очистных сооружений канализации.

-    В с. Степаново планируется создание централизованных систем

водоотведения, предусматриваются канализационные насосные станции и

очистные сооружения полной биологической очистки.

В расчетах нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными водопотреблению без учета расхода воды на полив. Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с  СНиП 2.04.01-85 в зависимости от степени благоустройства жилой застройки.

Таблица 18.  Сведения о прогнозном поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Водоотведение 2014г, | Планируемые объемы стоков, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На первую очередь | На расчетный срок |
| 1. | с. Камское годовое водоотведение, тыс. м3/год | 8,5 | 78,8 | 110,2 |
| 1.1 | Среднесуточное водоотведение, тыс. м3/сут | 0,023 | 0,216 | 0,302 |
| 2. | с. Степаново годовое водоотведение, тыс. м3/год | 1,0 | 89,1 | 123,4 |
| 2.1 | Среднесуточное водоотведение, тыс. м3/сут | 0,003 | 0,244 | 0,338 |
|  | ИТОГО МО «Камское» годовое водоотведение, тыс. м3/год | 9,5 | 167,9 | 233,6 |
|  | Среднесуточное водоотведение, тыс. м3/сут | 0,026 | 0,46 | 0,64 |

Исходя из перспективного баланса поступления сточных вод мощность очистных сооружений с. Камское и с. Степаново должна составлять не менее 500 м3/сут.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

### Основные направления, принципы и задачи развития централизованной системы водоотведения.

Техническое перевооружение системы водоотведения в МО «Камское» направлено на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни путем бесперебойного и качественного водоотведения, на обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения. В задачу развития системы водоотведения входит исключение негативного воздействия на водные объекты, путем организации очистки стоков.

Принципами развития централизованной системы водоотведения МО «Камское» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения жителей с.Камское и с.Степаново, а также новых объектов капитального строительства;

Основными задачами (мероприятиями) техперевооружения системы водоотведения являются:

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки в с.Камское и с.Степаново;

- строительство КНС в районе плановой застройки с. Камское для сбора хозбытовых стоков и перекачки их на очистные сооружения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения  для жителей МО «Камское»;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с объектов капитального строительства, запланированных к постройке до 2025 г.;

В результате технического перевооружения и модернизации канализационных сетей             МО «Камское» будут решены следующие задачи:

- появятся технологические мощности для сбора, перекачки и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с территории МО «Камское»;

- позволит снизить негативное влияние на окружающую среду,  восстановить режим природных объектов, их естественных экосистем.

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

В связи с планами развития МО «Камское» приведены данные по перспективной централизованной системе водоотведения.

Таблица 19.  Реконструкция существующей сети водоотведения для обеспечения надежности системы водоотведения МО «Камское»

| № п/п | Наименование объектов |
| --- | --- |
| 1 | Строительство канализационного коллектора из трубы полипропиленовой гофрированной с двухслойной стенкой диаметра D=200 мм. Общая протяженность строящегося коллектора по МО «Камское» составляет 5000 метров |
| 2 | Строительство КНС |
| 3 | Строительство 2х БОС |

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах, осуществляющих водоотведение

При планируемых к строительству О.С.и КНС на территории МО «Камское» должны быть предусмотрены системы диспетчеризации О.С.и КНС с передачей данных по радиоканалу или по SMS сообщениям. Система должна позволять контролировать основные параметры станций:

- наличие напряжения на вводе;

- напряжение +12 В (аккумулятор системы диспетчеризации);

- перегрев насосов;

- авария насосов;

- сухой ход насосов (аварийный нижний уровень);

- переполнение (аварийный верхний уровень);

- охранная сигнализация с постановкой и снятием с охраны электронным ключом;

- сигнал пожарной сигнализации;

- Температура Т1 (эл.оборудование) и Т2 (приемная камера) ниже нормы

Шкафы управления в О.С. и КНС должны выполнять требования по полной автоматизации О.С. и КНС с использованием устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с возможностью ее работы  в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой аварийных и внештатных ситуаций.

### Характеристика охранных сооружений централизованной системы водоотведения

Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации  БОС, КНС для с. Камское и с.Степаново является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния территории МО и охране окружающей природной среды.

Нормативная санитарно-защитная зона для запланированных канализационных насосных станций составляет 15-20 метров.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

### Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты и на водозаборные площади

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить все мероприятия, запланированные данной схемой водоотведения, со строительством  биологических сооружений для достижения степени очистки сточных вод до нормативных показателей.

Важная информация: расстояние от водопровода до канализации зависит от материала используемых труб и должно составлять не более 1,5 метра в случае пластиковых труб, от 1,5 до 3 метров – для чугунных труб диаметров свыше 200 мм и 5 метров при использовании железобетонных или асбестоцементных труб.

### Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков

В случае, если проектом строительства БОС будет запланирован вывоз  накопившиеся в них иловых осадков сточных вод, необходимо будет вывозить на иловые площадки очистных сооружений г. Воткинска

## Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Способ оценки инвестиций | Стоимость в текущих ценах 2015 г., тыс. руб. | Планируемые объемы инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Трубы самотечной канализации полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой Диаметром 200 мм протяженностью 5 км. | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2. | Комплектная насосная станция фирмы «Grundfos» с. Камское производительностью До 10 м3/час | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
| 3. | Строительство очистных сооружений с. Камское | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 40000 |  | 20000 | 20000 |  |  |
| 4. | Строительство очистных сооружений с. Степаново | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 40000 |  |  |  | 20000 | 20000 |
|  | ИТОГО МО «Камское» |  | 93000 | 5000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |

.

## Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2014 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2025 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1 | Аварийность в сетях водоотведения | Ед./км | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 0,65 |
| 1.2 | Износ канализационных сетей | % | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 15% |
| 1.3. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 6% | 5% |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 2.1. | Обеспеченность населения централизованным водоотведением в процентах от общей численности | % | 32,9% | 32,9% | 40% | 50% | 60% | 87% | 100% |
| 3 | Показатель качества очистки сточных вод |
| 3.1. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1 | Удельный расход электроэнергии при транспортировке сточных вод | кВт*ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

При разработке схемы водоотведения, бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.